# Text boxes

#### Pressemitteilung

## August 2008 / 2

Telekom kündigt analoge Standleitungen

### W&T Com-Server als flexible Ausweichlösung

Die Kündigung ihrer analogen Standleitungen durch die Deutsche Telekom zum 30.09.2009 stellt die Anwender dieser Technik vor die Aufgabe, bis zu diesem Termin einen geeigneten Ersatz gefunden zu haben. In Kombination mit einer Internet-basierten DSL- und/oder VPN-Lösung, bietet der paarweise Einsatz von W&T Com-Servern hier eine einfach zu installierende, sichere und gleichzeitg flexibel konfigurierbare Lösung.

Viele bewährte und teilweise sensible serielle Datenverbindungen aus den Bereichen der Alarmtechnik, Fernwirktechnik, Zeiterfassung etc. sind heute über gemietete Standleitungen und entsprechende Standleitungsmodems realisiert. Nach Umstellung dieser Fernverbindung auf eine Netzwerklösung werden die alten Modems lediglich durch zwei W&T Com-Server ersetzt. In der speziell für diese Anwendung optimierten Betriebsart Box-to-Box, stellen die Com-Server einen transparenten TCP-Datenkanal zur Verfügung.

Automatische Recovery-Funktionen sorgen nach Verbindungsunterbrechungen und -störungen für einen schnellen Wiederaufbau der Kommunikation.

Neben industrietauglichen Bauformen im Hutschienen-gehäuse und mit weitem Eingangsspannungsbereich bis 48VDC stehen die W&T Com-Server auch in robusten Tisch und Kompakt-Gehäusen zur Verfügung. Die seriellen Schnittstellen sind zwischen RS232, RS422 und RS485 umschaltbar. Netzwerkseitig werden 10/100BaseT- und 100BaseFX unterstützt. Die Inbetrieb-nahme und Konfiguration erfolgt über das mitgelieferte Managementtool WuTility und einen Web-Browser.

Weitere Informationen sowie einen Link auf die Übersicht aller verfübaren Bauformen finden Sie unter:

http://www.wut.de/aktuell19.html