Pressemitteilung

August 2004 / 1

Temperaturfühler mit Web-Visualisierung
Grafische Anzeige von Temperaturdaten im 
Web-Browser

Das kompakte Gerät von W&T bietet alles um Temperaturen zu messen, zu speichern und grafisch in einem Web-Browser darzustellen.

Der integrierte Web-Server stellt alle gängigen Kommunikationsdienste zur Verfügung.

Neben der tabellarischen Anzeige der Temperaturwerte wird eine grafische Temperaturkurve erzeugt, die vom Anwender interaktiv skaliert und visuell angepasst werden kann.

Verlässt die Temperatur die vorgegebenen Grenzwerte, werden diese in der grafischen Anzeige kenntlich gemacht.

Das Gerät unterstützt SNMP, um die Temperatur direkt in ein vorhandenes Management-System einzubinden oder um den Anwender Grenzwertüberschreitungen per Trap zu melden.

Als Temperatursensoren können sowohl der mitgelieferte NTC Fühler als auch präzise

PT 100 Thermometer in 2- und 4-Draht Technik angeschlossen werden.

Das Web-Graph 1x Thermometer besitzt einen 10/100BaseTx Netzwerkanschluss und lässt sich über eine Schraubklemme mit 12-24V AC/DC versorgen. Der Messbereich umfasst –45°C bis 75°C (NTC), bzw. –45  bis 105°C (PT100).

Der Listenpreis beträgt 298,- Euro inklusive Netzteil und Temperaturfühler.

Die technischen Daten finden Sie auf

http://www.wut.de

Wiesemann & Theis GmbH, 
Wuppertal